## Slide 1
ORE Tracking — Suivre le minerai, même hors ligne
– Le besoin terrain : tracer le minerai du blast jusqu'à la dumping area
• Site minier : réseau cellulaire instable, papier et radios — aucune traçabilité fiable
• Conséquences : erreurs de destination, re-saisies, litiges de comptabilité minière
• ORE Tracking = 3 tablettes durcies + un serveur, conçues pour travailler SANS réseau
– Principe directeur : « rien ne se perd, tout se rejoue »
1 / 6

## Slide 2
La solution : 3 tablettes, 1 serveur
TAB 1 — Spotter
Saisit le blast : blocs, lignes, photos
TAB 2 — DT (camion)
Passerelle : reçoit tout, relaie au serveur
TAB 3 — Excavatrice
Position GPS du point de chargement
– Le DT est le pivot : point d'accès Wi-Fi pour le spotter, passerelle BLE pour l'excavatrice
– Chaque tablette garde sa base SQLite locale : l'application fonctionne intégralement hors ligne
2 / 6

## Slide 3
Trois liens, un seul objectif : ne jamais perdre une donnée
– BLE (Bluetooth) — excavatrice → DT : positions GPS continues, faible consommation
– Wi-Fi hotspot — spotter → DT : le blast complet (lignes + photos) transmis au verrouillage
– 4G — DT → serveur : synchronisation en tâche de fond dès que le réseau revient
• File PENDING persistante : chaque événement attend son accusé de réception
• Reconnexions automatiques + retransmission de la file : une coupure n'est jamais une perte
• Idempotence : rejouer un envoi ne duplique rien côté serveur
3 / 6

## Slide 4
L'application aujourd'hui (captures)
– Écran Spotter : saisie du blast, photo du bloc, verrouillage puis envoi
– Écran DT : carte de suivi, destination reçue du serveur, alerte hors-parcours (40 m)
– Voyants temps réel : 4G — BLE — Wi-Fi — GPS, chacun rouge / orange / vert
– Barre du bas : flèche animée = envoi vers le DT en cours ; nuage animé = synchro serveur
• [INSÉRER ICI : capture écran DT]
• [INSÉRER ICI : capture écran spotter]
4 / 6

## Slide 5
Fiabilité : testée avant d'être déployée
– Architecture injectable : le même code tourne sur un banc simulé ou sur les vraies piles réseau
– 82 tests verts : protocole, fragmentation TCP, coupures, migrations base, file PENDING
– Transports réels validés en boucle locale : handshake + ACK bout en bout, JSON fragmenté réassemblé
– SQLite migrations idempotentes : un crash pendant une mise à jour ne corrompt rien
• Web & Windows : la même base tourne sur tablette, navigateur et PC (développement)
5 / 6

## Slide 6
Prochaines étapes
– Validation sur tablettes réelles : BLE + Wi-Fi entre deux appareils Android
– Barre de trajet branchée sur le GPS réel (aujourd'hui simulée côté affichage)
– GPS externe USB-C : voyant en place, récepteur à tester sur le camion
• Détection d'écart déjà réelle : alerte si le DT sort de 40 m du parcours pendant 15 s
– Merci — questions ? | ORE Tracking · Lafigue
6 / 6